Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość
1.	Przełącznik sieciowy typ 1	4
2.	Przełącznik sieciowy typ 2	2

Przełącznik sieciowy typ 1
Wymagane minimalne parametry techniczne:
1. Przełącznik sieci LAN stakowalny
2. Przełącznik musi zapewniać możliwość stakowania z zapewnieniem minimum następujących parametrów:
1. Min. 8 urządzeń w stosie
2. Min. 80Gb/s przepustowości w ramach stosu
3. Zarządzanie poprzez jeden adres IP
4. w komplecie z przełacznikiem musi zostac dostarczony zestaw do stackowania
5. Urządzenie musi posiadać możliwość wyposażenia w redundantne i wymienne zasilacze
1. Urządzenie musi posiadać minimum 4 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+
2. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 48 porty 10/100/1000 Gigabit BaseT PoE+
3. Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 2GB pamięci DRAM oraz 4GB pamięci Flash
4. Urządzenie powinno obsłużyć min. 16000 adresów MAC
5. Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 4000 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID.
6. Urządzenie powinno obsłużyć min. 3000 tras IPv4
7. Urządzenie powinno mieć wsparcie m.in. protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
1. IEEE 802.1X
2. IEEE 802.1s
3. IEEE 802.1w
4. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T
5. IEEE 802.3ad
6. EEE 802.1D
7. IEEE 802.1p
8. IEEE 802.1Q
9. IEEE 802.3 10BASE-T
10. IEEE 802.3u 100BASE-TX
11. IEEE 802.3z 1000BASE-X
12. IEEE 802.3ab 100BASE-T
13. SNMPv1, v2c oraz v3
Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
1. możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3
2. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+
3. możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge
4. monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping
5. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
6. obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia
7. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)
1. Urządzenie powinno wspierać obsługę ruchu multicast rządzenie powinno wspierać obsługę ruchu multicast
2. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
3. Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta oraz przy pomocy protokołu SSH.
4. Urządzenie powinno obsługiwać tzw.: Jumbo Frames
5. Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”, a jego obudowa powinna być wykonana z metalu. Wysokość urządzenia 1 RU.
6. Zamawiajacy posiada przełączniki Cisco C9200L-48P-4X i wymaga możliwości stackowania posiadanych urządzeń z oferowanymi
7. Zamawiający obecnie posiada i wykorzystuje do zarządzania posiadanymi przełącznikami oprogramowanie Cisco Prime Infrastructure 3.2
   Wymaga się zatem, by dostarczone w ramach niniejszego postępowania przełączniki współpracowały z wymienionym powyżej oprogramowaniem do zarządzania w poniższej płaszczyźnie funkcjonalności (Dostarczenie oprogramowanie nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego):
1. zarządzanie i zbieranie statystyk z wykorzystaniem co najmniej SNMP
2. zarządzanie obrazami oprogramowania urządzeń
3. archiwizacja konfiguracji, przeglądania zmian konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń
4. zbieranie alarmów pochodzących z urządzeń, kategoryzacji alarmów

Wymagania szczegółowe przełacznik sieciowy typ 1:
1. Urządzenia muszą być objęte gwarancją na okres min. 12 miesięcy z reżimem serwisowym 8x5xNBD.
2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie dawniej niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem.
3. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonego urządzenia u Producenta w celu sprawdzenia czy urządzenie pochodzi z legalnego kanału sprzedaży i czy jest u producenta zarejestrowane na Zamawiającego jako klienta końcowego.
4. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
5. Zamawiający wymaga, by serwis był świadczony na podstawie kontraktów serwisowych Producenta, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części oryginalne, zgodnie z metodyka i zaleceniami Producenta. Kontrakt serwisowy musi tez umożliwiać dostęp do profesjonalnej pomocy technicznej producenta drogą telefoniczną i meilową jak również umożliwiać dostęp do wiedzy technicznej na stronie producenta oraz nieograniczonej aktualizacji oprogramowania przez cały okres obowiązywania kontraktu.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających sprzęt poserwisowy lub refabrykowany.

Przełącznik sieciowy typ 2
1.	Typ i liczba portów - 40 portów 1/10 SFP+
2.	Slot na moduł rozszerzeń (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap) z możliwością obsadzenia dodatkowych modułów:
2.1.	Co najmniej 8x1/10G SFP+
2.2.	Co najmniej 2x40G QSFP
3.	Porty SFP+/QSFP możliwe do obsadzenia szerokim wachlarzem wkładek zależnie od potrzeb:
3.1.	Porty SFP+ - wkładki Gigabit Ethernet – w tym 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-EX, 1000Base-ZX, 1000Base-BX-D/U oraz 10Gigabit Ethernet – w tym 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM, 10GBase-ER, 10GBase-ZR, 10GBase-BX-D/U, twinax
3.2.	Porty QSFP - wkładki 40Gigabit Ethernet w tym 40G-SR4, 40G-LR4, 40G-ER4, 40G-SR-BD, twinax
4.	Zasilanie i chłodzenie
4.1.	Redundantne i wymienne moduły wentylatorów
4.2.	Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap). Dostarczane urządzenie musi być wyposażone w dwa zasilacze redundantne.
5.	Parametry wydajnościowe:
5.1.	Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów – również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)
5.2.	Bufor pakietów – co najmniej 32MB
5.3.	Pamięć DRAM – co najmniej 16GB
5.4.	Pamięć flash – co najmniej 16GB
5.5.	Obsługa
5.5.1.	Co najmniej 4.000 sieci VLAN
5.5.2.	Co najmniej 64.000 adresów MAC
5.5.3.	Co najmniej 64.000 tras IPv4
5.5.4.	Co najmniej 32.000 tras IPv6
5.6.	Szybkość przełączania co najmniej 960 Gbps
5.7.	Prędkość przekazywania pakietów co najmniej 720 Mpps
6.	Obsługa protokołu NTP
7.	Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping
8.	Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:
8.1.	IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
8.2.	Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)
8.3.	IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree
8.4.	Obsługa co najmniej 256 instancji protokołu STP
9.	Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED.
10.	Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC
11.	Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego
12.	Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP
13.	Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:
13.1.	Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)
13.2.	Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN
13.3.	Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL
13.4.	Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X
13.5.	Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC
13.6.	Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X
13.7.	Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem
13.8.	Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176
13.9.	Co najmniej 18.000 wpisów dla list kontroli dostępu (Security ACL)
13.10.	Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)
13.11.	Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard
13.12.	Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)
13.13.	Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+
13.14.	Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia)
13.15.	Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch i switch-host) kluczami o długości co najmniej 128-bitów (gcm-aes-128)
13.16.	Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing)
13.17.	Funkcja Private VLAN
14.	Technologie umożliwiające zapewnienie autentyczności sprzętu i oprogramowania
14.1.	Trust Anchor Module - odporne na manipulacje, zabezpieczone kryptograficzne rozwiązanie zapewniające autentyczność sprzętu w celu jednoznacznej identyfikacji produktu – daje pewność, że produkt jest oryginalny
14.2.	Secure Boot – zabezpiecza proces sekwencji startowej zapewniając, że mamy niezmieniony sprzęt oraz zapewniając warstwową ochronę przed próbą załadowania nielegalnego/zmodyfikowanego oprogramowania systemowego
14.3.	Image signing - obrazy podpisane kryptograficznie zapewniają, że oprogramowanie systemowe (firmware), BIOS i inne oprogramowanie są autentyczne i niezmodyfikowane. Podczas uruchamiania systemu sygnatury oprogramowania są sprawdzane pod kątem integralności.
15.	Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
15.1.	Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi
15.2.	Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek
15.3.	Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)
15.4.	Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP
15.5.	Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do co najmniej 8 Kbps (policing, rate limiting)
15.6.	Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast
15.7.	Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP
16.	Obsługa protokołów routingu:
16.1.	Routing statyczny dla IPv4 i IPv6
16.2.	Routing dynamiczny – RIP, OSPF
16.3.	Policy-based routing (PBR)
16.4.	Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP)
17.	Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN
18.	Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)
19.	Zarządzanie
19.1.	Port konsoli
19.2.	Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band
19.3.	Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją
19.4.	Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6
19.5.	Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów
19.6.	Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych
19.7.	Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą
19.8.	Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB
20.	Montaż w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia maksymalnie 1 RU
21. Możliwość rozbudowy funkcjonalności oprogramowania (Zamawiający nie wymaga dostarczenia tej funkcjonalności – musi być ona dostępna jako opcja rozbudowy)
22.	Możliwość połączenia dwóch przełączników w stos (z wykorzystaniem standardowych modułów optycznych/twinax) celem stworzenia pojedynczego logicznego przełącznika z zapewnieniem następujących funkcjonalności:
22.1.	Zarządzanie poprzez jeden adres IP
22.2.	Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad
22.3.	Możliwość aktualizacji oprogramowania w trakcie pracy stosu (ISSU – In Service Software Upgrade)
23.	Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830
24.	Obsługa MPLS – w tym L3 VPN i Multicast VPN (mVPN)
25.	Obsługa zaawansowanych protokołów routingu
26.	Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE kluczami o długości 256-bitów (gcm-aes-256)
27.	Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN
28.	Wsparcie dla IEEE 1588v2 (PTP – Precision Time Protocol)
29.	Wsparcie dla IEEE 802.1BA (AVB – Audio Video Bridging)
30.	Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (bez samplowania) ze wsparciem sprzętowym - NetFlow – obsługa co najmniej 128 000 strumieni
31.	Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie
32.	Możliwość tworzenia i uruchamiania skryptów Python bezpośrednio na przełączniku
33.	Funkcjonalność bramy dla usług mDNS
34.	Wbudowany analizator pakietów
35.	Możliwość zdalnej obserwacji ruchu z określonych portów lub sieci VLAN polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego poprzez sieć IP (ERSPAN)
36.	Przełącznik zapewnia widoczność i kontrolę ruchu na poziomie aplikacji (klasyfikowanie ruchu w warstwach 4-7)
Zarządzanie:
37.	Zamawiający obecnie posiada i wykorzystuje do zarządzania posiadanymi przełącznikami oprogramowanie Cisco Prime Infrastructure 3.2
Wymaga się zatem, by dostarczone w ramach niniejszego postępowania przełączniki współpracowały z wymienionym powyżej oprogramowaniem do zarządzania w poniższej płaszczyźnie funkcjonalności (Dostarczenie oprogramowania nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego):
37.1.	zarządzanie i zbieranie statystyk z wykorzystaniem co najmniej SNMP
37.2.	zarządzanie obrazami oprogramowania urządzeń
37.3.	archiwizacja konfiguracji, przeglądania zmian konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń
37.4.	zbieranie alarmów pochodzących z urządzeń, kategoryzacji alarmów

Wymagania szczegółowe przełacznik typ 2:
1. Urządzenia muszą być objęte gwarancją na okres min. 5 lat z reżimem serwisowym 8x5xNBD.
2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie dawniej niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem.
3. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonego urządzenia u Producenta w celu sprawdzenia czy urządzenie pochodzi z legalnego kanału sprzedaży i czy jest u producenta zarejestrowane na Zamawiającego jako klienta końcowego.
4. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
5. Zamawiający wymaga, by serwis był świadczony na podstawie kontraktów serwisowych Producenta, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części oryginalne, zgodnie z metodyka i zaleceniami Producenta. Kontrakt serwisowy musi tez umożliwiać dostęp do profesjonalnej pomocy technicznej producenta drogą telefoniczną i meilową jak również umożliwiać dostęp do wiedzy technicznej na stronie producenta oraz nieograniczonej aktualizacji oprogramowania przez cały okres obowiązywania kontraktu.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających sprzęt poserwisowy lub refabrykowany.